Семестрова контрольна робота № 1

Варіант 1

- (0,5 бала) Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора для підвищення напруги від 220 до 11000 В, якщо у первинній обмотці 20 витків?

- (1 бал) Яку енергію матиме конденсатор ємністю 15 мкФ, якщо йому надати заряд 3 мкКл?

- (1,5бала) Потужність лампи 100 Вт. Яку роботу виконує електричний струм, проходячи через лампу за 30 хв?

- (2 бали) Скільки часу тривало нікелювання, якщо на виробі осів шар нікелю масою 1,8 г? сила струму становить 2 А.

- (2 бала) Визначити швидкість зміни магнітного потоку в соленоїді з 5000 витків, що настає від збудження в ньому ЕРС індукції 0,2 кВ.

- (2,5 бала) Визначте індуктивність котушки, в якій під час зміни сили струму від 10 до 15 А за 0,2 с виникає ЕРС самоіндукції 20 В.

- (2,5 бала) Літак летить горизонтально і ЕРС індукції, що виникає на кінцях крил, становить 400 мВ. З якою швидкістю летить літак, якщо розмах крил літака 25 м, а модуль вертикальної складової індукції магнітного поля Землі 5·10-2 мТл.

Семестрова контрольна робота № 1

Варіант 2

- (0,5 бала) Трансформатор підвищує напругу від 36 до 220 В. скільки витків у вторинній обмотці трансформатора, якщо первинна має 720 витків?

- (1 бал) Конденсатору, що має ємність 10 мкФ, надали заряд 4 мкКл. Визначте енергію зарядженого конденсатора.

- (1,5 бала) За який час при силі струму в 5 А через провідник пройде заряд розміром 500 Кл.

- (2 бали) Визначити силу струму в стальному провіднику (питомий опір сталі 12·10-3 Ом·мм2/м) завдовжки 10 м і перерізом 2 мм2, на який подано напругу 12 мВ.

- (2 бала) Який заряд пройде через поперечний переріз витка опір якого 50 мОм, при зменшенні магнітного потоку всередині витка на 15 мВб?

- (2,5 бала) При рівномірному збільшенні сили струму від 1 А до 10 А за 100мс в котушці виникає ЕРС самоіндукції 200 В. Чому дорівнює індуктивність котушки?

- (2,5 бала) Літак має розмах крил 15 м. горизонтальна швидкість 830 км/год. Визначити різницю потенціалів, яка виникає між кінцями крил. Вертикальна складова індукції магнітного поля 50 мкТл.